## Slide 1
AI送餐員
指導老師：蔡英德
組員 : 資工四B 胡秉翔
資傳四A 何允衡
資四四A 蘇家宏
資傳四A 林誼均

## Slide 2
動機與目的
01
系統流程
02
送餐系統
04
未來與展望
06
點餐系統
03
07
工作分配
時程規劃
05
CONTENT

## Slide 3
無人送餐服務迅速崛起，我們想透過AI自動送餐車，提高咖啡廳的服務效率縮短等候時間，提升消費者體驗。
並且實現人機互動，使用語音向機器人點餐
為未來在更廣泛的商業和教育場景中推廣無人送餐服務奠定基礎。
動機與目的

## Slide 4
店員將餐點放至機器人置物籃上
按下出發使機器人前往指定桌號
機器人沿路進行自主避障
餐點抵達指定桌號
送餐機器人
(自主送餐車)
等待餐點製作
LINE點餐
網頁點餐
語音點餐
運行模式

## Slide 5
1.交互式點餐系統

## Slide 6
使用者
確認訂單
串接API
抓取回應
加入購物車
在LINE中
接收使用者資料
使用
ChatGPT
python
購物車程式
輸入桌號
進行虛擬付款
LINE點餐
Render
Github
requirment.txt
app.py (CRUD功能)
coffee.csv
payment.html
ChatGPT3.5 turbo
接收使用者輸入
訂單上傳到
雲端Excel
flask
Python 購物車
LINE Bot
OpenAI
部署
開發
應用

## Slide 7
2.網頁點餐系統
https://coffeeshop-d6283.web.app/

## Slide 8
訂單上傳到
雲端Excel
Apps Script
串接firebase
確認付款
網頁點餐下訂
進行虛擬付款
確認訂單
Firebase資料連結雲端Excel
資料傳送到
Firebase
網頁點餐
Firebase
Google Apps script
雲端Excel
購物車
付款頁面
點餐畫面
Web
部署
前端
抓取
儲存
使用者
首頁

## Slide 9
3.語音點餐系統

## Slide 10
文字轉語音
串接API
抓取回應
加入購物車
使用
ChatGPT
將語音輸入
轉換成文字
python
購物車程式
文字轉換成
語音輸出
語音點餐
訂單上傳到
雲端Excel
使用者
Ubuntu Linux
使用者說話 (Speech-to-Text)
mainUI.py
OpenAI ChatGPT3.5 turbo
Python 購物車
main.py (CRUD功能)
語音回覆 (Text-to-Speech)
系統
應用
處理
介面

## Slide 11
技術配置(自主送餐導航車)
硬體層
Motor Drvier Board
Encoder
Motor
Arduino
Jetson Xavier AGX
RPlidar A1
MPU6050
系統層
Ubuntu Linux
驅動層
ros_arduino_bridge
ros_rplidar
ros_mpudriver
通信層
/wheel_odom
/scan
/imu/data
運算層
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Gmapping(建圖)
/topic
ROS
EKF(數據融合)
Notes: NVIDIA Jetson Nano 作為主要的硬件平台，搭配使用 ROS 操作系統來進行各項功能的開發與執行。
首先，使用的硬件是 NVIDIA Jetson Nano，這是一款功能強大的小型計算機，專為邊緣運算設計，非常適合用於機器人、無人機等自動化設備的開發。
在軟體方面，系統採用了 ROS，這是一個廣泛使用的機器人開發框架，提供了豐富的工具和庫來幫助開發者設計和實現各種機器人功能。
此外，系統還集成了 Gmapping 和導航兩大主要功能。Gmapping 是一個基於雷射雷達數據的 SLAM（同步定位與地圖構建）技術，可以讓機器人在移動過程中構建環境地圖。導航則是指機器人根據地圖數據進行路徑規劃和運動控制，以達到指定目的地。

## Slide 12
技術配置(自主送餐導航車)
運算層
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Cartograher(建圖)
EKF(數據融合)
參考來源:https://cra.com/blog/robot_localization
Notes: NVIDIA Jetson Nano 作為主要的硬件平台，搭配使用 ROS 操作系統來進行各項功能的開發與執行。
首先，使用的硬件是 NVIDIA Jetson Nano，這是一款功能強大的小型計算機，專為邊緣運算設計，非常適合用於機器人、無人機等自動化設備的開發。
在軟體方面，系統採用了 ROS，這是一個廣泛使用的機器人開發框架，提供了豐富的工具和庫來幫助開發者設計和實現各種機器人功能。
此外，系統還集成了 Gmapping 和導航兩大主要功能。Gmapping 是一個基於雷射雷達數據的 SLAM（同步定位與地圖構建）技術，可以讓機器人在移動過程中構建環境地圖。導航則是指機器人根據地圖數據進行路徑規劃和運動控制，以達到指定目的地。

## Slide 13
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Cartographer(建圖)
EKF(數據融合)
技術配置(自主送餐導航車)
運算層
Slam Cartographer
優點: 精準建圖、有回環偵測不依賴里程計數據
缺點: 建圖速度較慢、吃主機效能
Notes: NVIDIA Jetson Nano 作為主要的硬件平台，搭配使用 ROS 操作系統來進行各項功能的開發與執行。
首先，使用的硬件是 NVIDIA Jetson Nano，這是一款功能強大的小型計算機，專為邊緣運算設計，非常適合用於機器人、無人機等自動化設備的開發。
在軟體方面，系統採用了 ROS，這是一個廣泛使用的機器人開發框架，提供了豐富的工具和庫來幫助開發者設計和實現各種機器人功能。
此外，系統還集成了 Gmapping 和導航兩大主要功能。Gmapping 是一個基於雷射雷達數據的 SLAM（同步定位與地圖構建）技術，可以讓機器人在移動過程中構建環境地圖。導航則是指機器人根據地圖數據進行路徑規劃和運動控制，以達到指定目的地。

## Slide 14
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Cartographer(建圖)
EKF(數據融合)
技術配置(自主送餐導航車)
運算層
未對齊
已對齊
Notes: 當機器人移動時，AMCL會隨著機器人的移動來調整這些粒子的位置，然後根據雷射數據與地圖的對比來篩選出更符合觀測結果的粒子，逐步縮小可能的位置範圍。最終，經過不斷修正和過濾，AMCL 可以精確估計出機器人在地圖中的位置，實現穩定的定位功能。

## Slide 15
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Cartographer(建圖)
EKF(數據融合)
技術配置(自主送餐導航車)
運算層
全局路徑
局部路徑
障礙物
Notes: 當機器人移動時，AMCL會隨著機器人的移動來調整這些粒子的位置，然後根據雷射數據與地圖的對比來篩選出更符合觀測結果的粒子，逐步縮小可能的位置範圍。最終，經過不斷修正和過濾，AMCL 可以精確估計出機器人在地圖中的位置，實現穩定的定位功能。

## Slide 17
未來與展望
  專案開發
    具高精準度雷達避障和自主導航功能。
    系統結合了專為咖啡廳設計的聊天機器人。
  用餐體驗
    系統旨在提供更優質的用餐體驗。
  大量生產
    認知到成本與大量生產是一個極大的挑戰。
    未來努力降低產品成本，探索大量生產的可能性。
  預期目標
    推出一款競爭力強、價格合理且質量至上的產品。
    滿足市場需求並提升市場地位。

## Slide 18
工作分配

## Slide 19
Thank's For Watching!

## Slide 23
成果展示
地圖掃描

## Slide 26
AMCL (定位)
Move_base (導航)
Slam Gmapping(建圖)
EKF(數據融合)
技術配置(自主送餐導航車)
運算層
Slam Gmapping
Slam Cartographer
V.S
Notes: NVIDIA Jetson Nano 作為主要的硬件平台，搭配使用 ROS 操作系統來進行各項功能的開發與執行。
首先，使用的硬件是 NVIDIA Jetson Nano，這是一款功能強大的小型計算機，專為邊緣運算設計，非常適合用於機器人、無人機等自動化設備的開發。
在軟體方面，系統採用了 ROS，這是一個廣泛使用的機器人開發框架，提供了豐富的工具和庫來幫助開發者設計和實現各種機器人功能。
此外，系統還集成了 Gmapping 和導航兩大主要功能。Gmapping 是一個基於雷射雷達數據的 SLAM（同步定位與地圖構建）技術，可以讓機器人在移動過程中構建環境地圖。導航則是指機器人根據地圖數據進行路徑規劃和運動控制，以達到指定目的地。